Согласовано                                                                            Утверждаю

Председатель профкома                                                        Директор МОУ «Шулкинская СОШ»

_____________/В.Л.Галкина/                                               ___________/Н.И.Китирисова/

«__»__________________                                                     «__»_____________________

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при работе на токарном станке по металлу

ЙОТ - 029 - 98

ч

1. Общие требования безопасности

1.1.	К самостоятельной работе на токарном станке по металлу допускаются лица в
возрасте не моложе 16 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по
охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию
здоровья.

К работе на токарном станке по металлу под руководством учителя (преподавателя, мастера) допускаются учащиеся с 7-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

- Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных
занятий, установленные режимы труда и отдыха.

- При   работе   на   токарном   станке   по   металлу   возможно   воздействие   на
работающих следующих опасных производственных факторов:

- отсутствие ограждения приводных ремней станка, защитного кожуха патрона и
защитного экрана;

- непрочное закрепление заготовки и инструмента;

- неисправности и притупление режущего инструмента;

- неисправности электрооборудования станка и заземления его корпуса.

1.4.	При работе на токарном станке по металлу должна использоваться следующая
спецодежда  и   индивидуальные   средства  защиты:   халат  хлопчатобумажный,   берет,
защитные очки. На полу около токарного станка должна быть деревянная решетка с
диэлектрическим резиновым ковриком.

1.5.	В  учебной  мастерской  должна быть  медаптечка с  набором  необходимых
медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.

- Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места
расположения первичных средств пожаротушения. Учебная мастерская должна быть
обеспечена   первичными    средствами   пожаротушения:    огнетушителем   химическим
пенным, огнетушителем углекислотным и ящиком с песком.

- При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан
немедленно сообщить учителю (преподавателю, мастеру), который сообщает об этом
администрации учреждения. При неисправности оборудования, инструмента прекратить
работу и сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру).

- Обучающиеся должны соблюдать порядок выполнения работы, правила личной
гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.9.	Обучающиеся,  допустившие невыполнение  или  нарушение  инструкции  по
охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится
внеплановый инструктаж по охране труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

- Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.

Проверить наличие и надежность крепления защитных ограждений и соединений
защитного заземления с корпусом станка.

- Разложить инструменты и заготовки в определенном установленном порядке на
тумбочке или на специальном приспособлении, убрать все лишнее.

- Прочно закрепить резец и обрабатываемую деталь, вынуть ключ из патрона и
положить его на установленное место.

- Проверить работу станка на холостом ходу.

3. Требования безопасности во время работы

- Плавно подводить резец к обрабатываемой детали, не допускать увеличения
сечения стружки.

- Не наклонять голову близко к патрону, вращающейся детали или режущему
инструменту.

- Не принимать и не передавать какие-либо предметы через вращающиеся части
станка.

- Не измерять обрабатываемую деталь, не смазывать, не чистить и не убирать
стружку до полной остановки станка.

- Не облокачиваться и не опираться на станок, не класть на него инструмент или
заготовки.

- Не охлаждать режущий инструмент или обрабатываемую деталь с помощью
тряпки или протирочных концов.

- Не останавливать станок путем торможения патрона рукой.

- Не поддерживать и не ловить рукой отрезаемую деталь.

- Не оставлять работающий станок без присмотра.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- При  неисправности  резца,  его  поломке  или  выкрашивании,  а также  при
неисправности   заземления   корпуса   станка   прекратить   работу,   отвести   резец   от
обрабатываемой детали, выключить станок и сообщить об этом учителю (преподавателю,
мастеру).

- При загорании электрооборудования станка, немедленно выключить станок и
приступить к тушению очага возгорания углекислым, порошковым огнетушителем или
песком.

- При получении травмы сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру),
которому оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в
ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.

5. Требования безопасности по окончании работы

- Отвести резец от обрабатываемой детали и выключить станок.

- Убрать стружку со станка при помощи крючка и щетки, не сдувать стружку ртом
и не сметать ее рукой.

- Протереть и смазать станок, промасленную ветошь убрать в металлический ящик
с крышкой.

- Привести в порядок инструмент и убрать его на место.

- Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

- Проветрить помещение учебной мастерской.

Заведующий учебной мастерской

"Согласовано"

Заместитель руководителя

учреждения по учебной работе