Согласовано                                                                            Утверждаю

Председатель профкома                                                        Директор МОУ «Шулкинская СОШ»

_____________/В.Л.Галкина/                                               ___________/Н.И.Китирисова/

«__»__________________                                                     «__»_____________________

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при работе на фрезерном станке

ЙОТ - 030 - 98

1. Общие требования безопасности

1.1.	К самостоятельной работе на фрезерном станке допускаются лица в возрасте не
моложе 16 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда,
медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

К работе на фрезерном станке под руководством учителя (преподавателя, мастера) допускаются учащиеся с 7-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

- Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных
занятий, установленные режимы труда и отдыха.

- При  работе  на  фрезерном  станке  возможно  воздействие  на работающих
следующих опасных производственных факторов:

- отсутствие ограждения приводных ремней и защитного экрана;

- ранения рук вращающимися частями станка, обрабатываемой деталью или фрезой;

- поражение глаз отлетающей стружкой при обработке хрупких металлов;

- наматывание волос на вращающуюся оправку фрезы;

- неисправности электрооборудования станка и заземления его корпуса.

- При работе на фрезерном станке должна использоваться следующая спецодежда
и индивидуальные средства защиты: халат хлопчатобумажный, берет, защитные очки. На
полу около станка должна быть деревянная решетка с диэлектрическим резиновым
ковриком.

- В учебной мастерской должна быть медаптечка с набором не-" обходимых
медикаментов и перевязочных средств для оказания первой «помощи при травмах.

- Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места
расположения первичных средств пожаротушения. Учебная мастерская должна быть
обеспечена   первичными    средствами   пожаротушения:    огнетушителем   химическим
пенным, огнетушителем углекислотным или порошковым и ящиком с песком.

- При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан
немедленно сообщить учителю (преподавателю, мастеру), который сообщает об этом
администрации учреждения. При неисправности оборудования, инструмента прекратить
работу и сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру).

- Обучающиеся должны соблюдать порядок выполнения работы, правила личной
гигиены, содержать в чистоте рабочее*место.

1.9.	Обучающиеся,  допустившие  невыполнение  или  нарушение  инструкции  по
охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится
внеплановый инструктаж по охране труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

- Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.

Проверить наличие и надежность крепления защитного ограждения приводных
ремней и соединения защитного заземления с корпусом станка.

- Разложить инструменты и заготовки в определенном установленном порядке на
тумбочке или на особом приспособлении, убрать все лишнее.

- Прочно закрепить обрабатываемую деталь и фрезу, ключ убрать на отведенное
место.

- Проверить работу станка на холостом ходу.

- Проветрить помещение учебной мастерской.

3. Требования безопасности во время работы

- Плавно подводить фрезу к обрабатываемой детали, не допускать увеличения
сечения стружки.

- Не наклонять голову близко к фрезе или движущейся детали.

- Не передавать и не принимать какие-либо предметы через вращающиеся или
движущиеся части станка.

- Не облокачиваться и не опираться на станок, не класть на него инструмент и
заготовки.

- Не измерять обрабатываемую деталь и не смазывать, не чистить и не убирать
стружку до полной остановки станка.

3.6.	Не охлаждать фрезу или обрабатываемую деталь с помощью тряпки или
протирочных концов.

- Не останавливать станок путем торможения вращающейся фрезы рукой.

- Не оставлять работающий станок без присмотра.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- При возникновении неисправности в работе станка, поломке фрезы, а также при
неисправности   заземления   корпуса   станка   прекратить   работу,   отвести   фрезу   от
обрабатываемой детали, выключить станок и сообщить об этом учителю (преподавателю,
мастеру).

- При загорании электрооборудования станка, немедленно выключить станок и
приступить к тушению очага возгорания углекислотным, порошковым огнетушителем
или песком.

- При получении травмы сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру),
которому оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в
ближайшее лечебное учреждение и сообщить администрации учреждения.

5. Требования безопасности по окончании работы

- Отвести фрезу от обрабатываемой детали и выключить станок.

- Убрать стружку со станка при помощи щетки, не сдувать стружку ртом и не
сметать ее рукой.

- Протереть и смазать станок, промасленную ветошь убрать в металлический ящик
с крышкой.

- Привести в порядок инструмент и убрать его на место.

- Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

- Проветрить помещение учебной мастерской.

Заведующий учебной мастерской

"Согласовано" Заместитель руководителя

учреждения по учебной работе