Согласовано                                                                            Утверждаю

Председатель профкома                                                        Директор МОУ «Шулкинская СОШ»

_____________/В.Л.Галкина/                                               ___________/Н.И.Китирисова/

«__»__________________                                                     «__»_____________________

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при ручной обработке металла ЙОТ - 028 - 98

1 . Общие требования безопасности

1.1.	К самостоятельной работе по ручной обработке металла допускаются лица в
возрасте не моложе 16 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по
охране труда, медицинский  осмотр и  не имеющие противопоказаний по состоянию
здоровья.

К работе по ручной обработке металла под руководством учителя (преподавателя, мастера) допускаются учащиеся с 5-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда и медицинский осмотр.

1.2.	Обучающиеся должны соблюдать  правила поведения, расписание учебных
занятий, установленные режимы труда и отдыха.

1.3.	При   ручной   обработке  ''металла   возможно   воздействие   на   работающих
следующих опасных производственных факторов:

- травмирование рук при работе неисправным инструментом;

- травмирование осколками металла при его рубке.

1.4.	При ручной обработке металла должна использоваться следующая спецодежда и
индивидуальные средства защиты: халат хлопчатобумажный, берет, рукавицы, защитные
очки.

1.5.	В  учебной  мастерской  должна быть  медаптечка  с  набором  необходимых
медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.

1.6.	Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места
расположения первичных средств пожаротушения. Учебная мастерская должна быть
обеспечена   первичными    средствами   пожаротушения:    огнетушителем   химическим
пенным, огнетушителем углекислотным и ящиком с песком.

1.1. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю, мастеру), который сообщает об этом администрации учреждения. При неисправности оборудования, инструмента прекратить работу и сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру).

1.8.	Обучающиеся должны соблюдать порядок выполнения работы, правила личной
гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.9.	Обучающиеся,  допустившие невыполнение  или  нарушение инструкции  по
охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится
внеплановый инструктаж по охране труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

- Надеть спецодежду, проветрить помещение учебной мастерской.

- Проверить исправность инструмента и разложить его на свои места.

- При рубке металла надеть защитные очки и проверить наличие защитной сетки
на верстаке.

- Проверить состояние тисков (губки тисков должны быть прочно закреплены,
насечка их не сработана).

- Убрать с рабочего места все лишнее.

3 . Требования безопасности во время работы

3.1.	Прочно закрепить обрабатываемую деталь в тисках. Рычаг тисков опускать
плавно, чтобы не травмировать руки.

- Работу выполнять только исправным инструментом.

- Во избежание травм следить за тем, чтобы:

- поверхность бойков молотков, кувалд была выпуклой, а не сбитой;

- инструмент, имеющий заостренные концы-хвостовики (напильники и др.), были
снабжены деревянными, плотно насаженными ручками установленной формы, без сколов
и трещин, с металлическими кольцами;

- ударные режущие инструменты (зубило, бородок, кернер, клейцмейсель и др.)
имели не сбитую поверхность;

- зубило имело длину не менее 150 мм, причем оттянутая его часть равнялась 60-70
мм;

- при работе напильниками пальцы рук находились на поверхности напильника;

- при рубке металла была установлена защитная металлическая сетка с ячейками не
более 3 мм или индивидуальный экран.

- Во   избежание   травм   не   проверять   пальцами   рук   качество   опиливаемой
поверхности.

- Отрезаемую   при   резании   ножницами   заготовку   из   листового   металла
придерживать рукой в рукавице.

- Использовать слесарный инструмент только по их прямому назначению.

- Не применять ключей, имеющих зев большего размера, чем гайка, не удлинять
рукоятку ключа путем накладывания (захвата) двух ключей.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- При выходе из строя рабочего инструмента прекратить работу и сообщить об
этом учителю (преподавателю, мастеру).

- При получении травмы сообщить об этом учителю (мастеру, преподавателю),
который окажет первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в
ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.

4.3.	При   возникновении   пожара   немедленно   эвакуировать   обучающихся   из
помещения учебной мастерской, сообщить о пожаре администрации учреждения и в
ближайшую пожарную часть и приступить к тушению пожара с помощью первичных
средств пожаротушения.

5. Требования безопасности по окончании работы

- Привести в порядок инструмент и рабочее место. Стружку и опилки не сдувать
ртом и не смахивать рукой, а использовать для этой цели щетку-сметку.

- Провести влажную уборку и проветрить помещение учебной мастерской.

- Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

*	Заведаюший учебной мастерской

"Согласовано"

Заместитель руководителя учреждения

по учебной работе