Согласовано                                                                            Утверждаю

Председатель профкома                                                        Директор МОУ «Шулкинская СОШ»

_____________/В.Л.Галкина/                                               ___________/Н.И.Китирисова/

«__»__________________                                                     «__»_____________________

ИНСТРУКЦИЯ

по пожарной безопасности в учреждении

ИОТ-001-98

1. Общие требования пожарной безопасности

- Территория учреждения должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы
горючих  материалов,  опавшие  листья  и  сухую  траву  следует  регулярно  убирать  и вывозить с территории.

- Эвакуационные проходы, тамбуры и лестницы не загромождать каким-либо
оборудованием и предметами.

- В период пребывания в здании учреждения людей двери эвакуационных
выходов закрывать только изнутри с помощью легкооткрывающихся запоров.

- Двери (люки) чердачных и технических помещений должны быть постоянно
закрыты на замок.

1.5.	Пожарные    краны   должны   быть    оборудованы   рукавами    и    стволами, помещёнными   в   шкафы,   которые   пломбируются.   Пожарный   рукав   должен   быть присоединён к крану и стволу.

1.6.	Проверка работоспособности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью) с перемоткой льняных рукавов на новую складку.

- Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом
режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.

- Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах на высоте не
более 1,5 м, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей,
непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

- Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключать до
приведения их в пожаробезопасное состояние.

1.10.	На каждом этаже на видном месте должен быть вывешен план эвакуации на
случай возникновения пожара, утверждённый руководителем.

1.11.	В коридорах и на дверях эвакуационных выходом должны быть предписывающие и указательные знаки безопасности.

2. Запрещается:

- Разводить костры, сжигать мусор на территории учреждения.

- Курить в помещениях учреждения.

2.3.	Производить сушку белья, устраивать склады, архивы и т.д. в чердачных
помещениях.

- Проживать в здании учреждения обслуживающему персоналу и другим лицам.

- Хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и
другие легковоспламеняющиеся материалы.

- Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы.

- Снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей, холлов, коридоров,
тамбуров и лестничных клеток.

- Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов.

2.9.	Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.

2.10.	Применять  в качестве  электрической защиты  самодельные и некалиброванные предохранитель («жучки»).

- Проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в здании
учреждения при наличии в помещениях людей, а также без письменного приказа.

- Проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замёрзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

3. Действия при возникновении пожара

3.1. Немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону №

3.2.	Немедленно   оповестить   людей   о   пожаре   и   сообщить  руководителю учреждения или заменяющему его работнику.

- Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания.

- Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.

- Покидая помещение или здание, выключить вентиляцию, закрыть за собой все
двери и окна во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.

- Силами добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара и его
локализации с помощью первичных средств пожаротушения.

3.7.	Отключить электросеть и обеспечить безопасность людей, принимающих
участие   в   эвакуации   и  тушении   пожара,   от  возможных   обрушений   конструкций,  воздействия  токсичных  продуктов  горения  и  повышенной  температуры,  поражения электрическим током.

| «Согласовано» заместитель директора школы _________/___________________/ | Ответственный за противопожарное состояние ___________/____________________/ |
| --- | --- |