ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Т74 - Вальщик леса

Организация Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (далее WSR) в соответствии с уставом организации и правилами проведения конкурсов установила нижеизложенные необходимые требования владения этим профессиональным навыком для участия в соревнованиях по компетенции.

- Техническое описание включает в себя следующие разделы:

1. ВВЕДЕНИЕ	2

1.1. НАЗВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ	2

1.2. ВАЖНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА	2

1.3. АССОЦИИРОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ	4

2. СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТА WORLDSKILLS (WSSS)	5

2.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИФИКАЦИИ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS (WSSS)	5

3. ОЦЕНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ	9

3.1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	9

4. СХЕМА ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ	10

4.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	10

4.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ	11

4.3. СУБКРИТЕРИИ	12

4.4. АСПЕКТЫ	12

4.5. МНЕНИЕ СУДЕЙ (СУДЕЙСКАЯ ОЦЕНКА)	2

4.6. ИЗМЕРИМАЯ ОЦЕНКА	2

4.7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗМЕРИМЫХ И СУДЕЙСКИХ ОЦЕНОК	2

4.8. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ	2

4.9. РЕГЛАМЕНТ ОЦЕНКИ	2

5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ	2

5.1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	2

5.2. СТРУКТУРА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ	2

5.3. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ	2

5.4. РАЗРАБОТКА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ	23

5.5 УТВЕРЖДЕНИЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ	25

5.6. СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА И ИНСТРУКЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	25

6. УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ И ОБЩЕНИЕ	26

6.1 ДИСКУССИОННЫЙ ФОРУМ	26

6.2. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА	26

6.3. АРХИВ КОНКУРСНЫХ ЗАДАНИЙ	26

6.4. УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ	26

7. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	27

7.1 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЧЕМПИОНАТЕ	27

7.2 СПЕЦИФИЧНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА, ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОМПЕТЕНЦИИ	27

8. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ	2

8.1. ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ	2

8.2. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ В ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ ЯЩИКЕ (ТУЛБОКС, TOOLBOX)	2

8.3. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ	2

8.4. ПРЕДЛАГАЕМАЯ СХЕМА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ	30

- Copyright © 2017 СОЮЗ «ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ»

Все права защищены

Любое воспроизведение, переработка, копирование, распространение текстовой информации или графических изображений в любом другом документе, в том числе электронном, на сайте или их размещение для последующего воспроизведения или распространения запрещено правообладателем и может быть осуществлено только с его письменного согласия

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Название и описание профессиональной компетенции

1.1.1	Название профессиональной компетенции:

Вальщик леса

1.1.2	Описание профессиональной компетенции.

Вальщик леса работает в коммерческих, частных, государственных предприятиях. Заготавливаемые вальщиком леса лесоматериалы являются сырьем для деревоперерабатывающих предприятий, в связи с чем, качество выпускаемой вальщиком продукции должно строго соответствовать требованиям ГОСТов и стандартов. Помимо этого, при выполнении своей работы вальщик леса должен неукоснительно соблюдать требования лесного законодательства, экологические требования. Работа вальщика леса тесно связана со строительной, мебельной, бумагоделательной и другими отраслями.

Вальщик леса работает в основном на открытом воздухе, в лесу. Не смотря на то, что современный вальщик леса способен выполнять все приемы, связанные с заготовкой леса в одиночку, на лесосеке он никогда не работает один. Организация работы, самоорганизация, коммуникация и межличностное общение, умение решать проблемы, гибкость и высокий профессионализм являются основными чертами современного вальщика леса.

Для того чтобы работа в лесу была эффективной, вальщик должен содержать инструмент используемый для заготовки леса в исправном состоянии. Пильная цепь должна быть остро наточена, правильно натянута. Все устройства обеспечивающие безопасность вальщика, реализованные в бензомоторной пиле, должны быть в исправном состоянии. Помимо этого для обеспечения безопасности при выполнении работ необходимо использовать средства индивидуальной защиты, такие как защитный шлем, с защитой глаз и ушей, куртку с сигнальными вставками, брюки и специальную обувь с защитой от порезания. Вальщику леса необходимо строго соблюдать требования правил охраны труда и техники безопасности. Он должен понимать, что любые ошибки могут привести к необратимым последствиям и подвергать опасности жизнь и здоровье окружающих.

Не смотря на то, что в современной лесной отрасли на заготовке леса все чаще используются многооперационные машины, профессия вальщика леса всегда будет востребована.

1.2. ВАЖНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

Документ содержит информацию о стандартах, которые предъявляются участникам для возможности участия в соревнованиях, а также принципы, методы и процедуры, которые регулируют соревнования. При этом WSR признаёт авторское право WorldSkills International (WSI). WSR также признаёт права интеллектуальной собственности WSI в отношении принципов, методов и процедур оценки.

Каждый эксперт и участник должен знать и понимать данное Техническое описание.

1.3. АССОЦИИРОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Поскольку данное Техническое описание содержит лишь информацию, относящуюся к соответствующей профессиональной компетенции, его необходимо использовать совместно со следующими документами:

- WSR, Регламент проведения чемпионата;

- WSR, онлайн-ресурсы, указанные в данном документе.

- WSR, политика и нормативные положения

- Инструкция по охране труда и технике безопасности по компетенции

2. СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТА WORLDSKILLS (WSSS)

2.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИФИКАЦИИ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS (WSSS)

WSSS определяет знание, понимание и конкретные компетенции, которые лежат в основе лучших международных практик технического и профессионального уровня выполнения работы. Она должна отражать коллективное общее понимание того, что соответствующая рабочая специальность или профессия представляет для промышленности и бизнеса.

Целью соревнования по компетенции является демонстрация лучших международных практик, как описано в WSSS и в той степени, в которой они могут быть реализованы. Таким образом, WSSS является руководством по необходимому обучению и подготовке для соревнований по компетенции.

В соревнованиях по компетенции проверка знаний и понимания осуществляется посредством оценки выполнения практической работы. Отдельных теоретических тестов на знание и понимание не предусмотрено.

WSSS разделена на четкие разделы с номерами и заголовками.

Каждому разделу назначен процент относительной важности в рамках WSSS. Сумма всех процентов относительной важности составляет 100.

В схеме выставления оценок и конкурсном задании оцениваются только те компетенции, которые изложены в WSSS. Они должны отражать WSSS настолько всесторонне, насколько допускают ограничения соревнования по компетенции.

Схема выставления оценок и конкурсное задание будут отражать распределение оценок в рамках WSSS в максимально возможной степени. Допускаются колебания в пределах 5% при условии, что они не исказят весовые коэффициенты, заданные условиями WSSS.

| Раздел | Важность (%) |
| --- | --- |
| 1 | Организация рабочего процесса и безопасность | 20 |
|  | Специалист должен знать и понимать: назначение, использование, уход и техническое обслуживание оборудования, материалов и химических средств, а также о последствиях их применения с точки зрения техники безопасности; трудности и риски, связанные с сопутствующими видами деятельности, а также их причины и способы их предотвращения; методы и параметры организации рабочего времени по каждому виду работ; применимые принципы техники безопасности, охраны здоровья и окружающей среды, способы их применения на рабочем месте. |  |
|  | Специалист должен уметь: подготовить и поддерживать рабочее место в безопасном, аккуратном и эффективном состоянии; подготовить себя к поставленным задачам, уделяя должное внимание технике безопасности и нормам охраны здоровья и окружающей среды; читать техническую документацию; планировать, подготавливать и завершать каждое задание за выделенное время; планировать работу для максимального повышения эффективности и минимизации срывов графика; выбирать и использовать все оборудование и материалы безопасно и в соответствии с инструкциями изготовителя; чистить и хранить оборудование и материалы в соответствии с инструкциями изготовителя; применять и превышать требования техники безопасности и норм охраны здоровья в отношении окружающей среды, оборудования и материалов. |  |
| 2 | Подготовка бензомоторной пилы к работе | 15 |
|  | Специалист должен знать: виды и типы пильных цепей; требования, предъявляемые к режущим и ограничивающим зубьям; порядок выполнения заточки пильной цепи; инструменты, приспособления и оборудование, применяемое при обслуживании цепей; требования, предъявляемые к пильной шине; порядок проведения ежедневного ТО бензомоторной пилы. |  |
|  | Специалист должен уметь: выполнять настройку электрического станка для заточки цепи; производить заточку пильных цепей на электрических заточных станках; производить заточку цепи напильниками с помощью заточных приспособлений; производить ежесменное ТО бензомоторной пилы. |  |
| 3 | Лесосечные работы | 35 |
|  | Специалист должен знать и понимать: особенности строения растущего дерева; факторы, влияющие на дерево при его валке; параметры элементов выполняемых при валке дерева; способы выполнения раскряжевки хлыста в различных условиях; способы выполнения обрезки сучьев. |  |
|  | Специалист должен уметь: определять направление валки дерева; выполнять прицеливание при валке дерева; выполнять пиление в вертикальной, горизонтальной плоскости и под различными углами; формировать угол подпила; формировать недопил, необходимой ширины без применения измерительных инструментов; выполнять пиление перпендикулярно оси ствола; выполнять раскряжевку хлыста комбинированным резом; выполнять пиление в условиях ограниченной видимости; выполнять обрезку сучьев. |  |
| 4 | Лесное товароведение | 10 |
|  | Специалист должен знать: породы деревьев; виды сорт образующих пороков древесины; способы измерения пороков; правила измерения сортиментов; |  |
|  | Специалист должен уметь: определять породу дерева по внешним признакам; производить обмер сортиментов в соответствии с требованиями ГОСТа; определять объем сортимента; определять пороки ствола и производить их измерение; определять сорт лесоматериала; определять назначение сортимента; |  |
| 5 | Лесная таксация | 10 |
|  | Специалист должен знать: правила выполнения сплошного перечета; правила определения модельных деревьев; правила выполнения измерения высоты растущего дерева; методику определения разряда высот растущих деревьев и объемов стволов; методику расчета запаса по породам и общего запаса на заданной площади. |  |
|  | Специалист должен уметь: производить измерение диаметра ствола растущего дерева; закладывать базис для измерения высоты дерева; выделять модельные деревья; измерять высоту дерева с помощью высотомера; заполнять ведомость перечета деревьев назначенных в рубку; пользоваться таблицами для определения разряда высот растущих деревьев и объемов стволов; определять запас леса по породам и общий запас на заданной площади. |  |
| 6 | Оказание первой помощи пострадавшему | 10 |
|  | Специалист должен знать: симптомы травм; способы иммобилизации конечностей; виды кровотечений; способы остановки кровотечения; способы оказания первой помощи при различных травмах; порядок проведения сердечно-легочной реанимации. |  |
|  | Специалист должен уметь: накладывать повязки; выполнять остановку различных видов кровотечения; производить иммобилизацию поврежденной конечности; определять наличие сознания, дыхания, сердечной деятельности у пострадавшего; выполнять непрямой массаж сердца; выполнять вентиляцию легких. |  |
|  | Всего | 100 |

3. ОЦЕНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ

3.1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Стратегия устанавливает принципы и методы, которым должны соответствовать оценка и начисление баллов WSR.

Экспертная оценка лежит в основе соревнований WSR. По этой причине она является предметом постоянного профессионального совершенствования и тщательного исследования. Накопленный опыт в оценке будет определять будущее использование и направление развития основных инструментов оценки, применяемых на соревнованиях WSR: схема выставления оценки, конкурсное задание и информационная система чемпионата (CIS).

Оценка на соревнованиях WSR попадает в одну из двух категорий: измерение и судейское решение. Для обеих категорий оценки использование точных эталонов для сравнения, по которым оценивается каждый аспект, является существенным для гарантии качества.

Схема выставления оценки должна соответствовать процентным показателям в WSSS. Конкурсное задание является средством оценки для соревнования по компетенции, и оно также должно соответствовать WSSS. Информационная система чемпионата (CIS) обеспечивает своевременную и точную запись оценок, что способствует надлежащей организации соревнований.

Схема выставления оценки в общих чертах является определяющим фактором для процесса разработки Конкурсного задания. В процессе дальнейшей разработки Схема выставления оценки и Конкурсное задание будут разрабатываться и развиваться посредством итеративного процесса для того, чтобы совместно оптимизировать взаимосвязи в рамках WSSS и Стратегии оценки. Они представляются на утверждение Менеджеру компетенции вместе, чтобы демонстрировать их качество и соответствие WSSS.

4. СХЕМА ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНки

4.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

В данном разделе описывается роль и место Схемы выставления оценки, процесс выставления экспертом оценки конкурсанту за выполнение конкурсного задания, а также процедуры и требования к выставлению оценки.

Схема выставления оценки является основным инструментом соревнований WSR, определяя соответствие оценки Конкурсного задания и WSSS. Она предназначена для распределения баллов по каждому оцениваемому аспекту, который может относиться только к одному модулю WSSS.

Отражая весовые коэффициенты, указанные в WSSS Схема выставления оценок устанавливает параметры разработки Конкурсного задания. В зависимости от природы навыка и требований к его оцениванию может быть полезно изначально разработать Схему выставления оценок более детально, чтобы она послужила руководством к разработке Конкурсного задания. В другом случае разработка Конкурсного задания должна основываться на обобщённой Схеме выставления оценки. Дальнейшая разработка Конкурсного задания сопровождается разработкой аспектов оценки.

В разделе 2.1 указан максимально допустимый процент отклонения, Схемы выставления оценки Конкурсного задания от долевых соотношений, приведенных в Спецификации стандартов.

Схема выставления оценки и Конкурсное задание могут разрабатываться одним человеком, группой экспертов или сторонним разработчиком. Подробная и окончательная Схема выставления оценки и Конкурсное задание, должны быть утверждены Менеджером компетенции.

Кроме того, всем экспертам предлагается представлять свои предложения по разработке Схем выставления оценки и Конкурсных заданий на форум экспертов для дальнейшего их рассмотрения Менеджером компетенции.

Во всех случаях полная и утвержденная Менеджером компетенции Схема выставления оценки должна быть введена в информационную систему соревнований (CIS) не менее чем за два дня до начала соревнований, с использованием стандартной электронной таблицы CIS или других согласованных способов. Главный эксперт является ответственным за данный процесс.

4.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Основные заголовки Схемы выставления оценки являются критериями оценки. В некоторых соревнованиях по компетенции критерии оценки могут совпадать с заголовками разделов в WSSS; в других они могут полностью отличаться. Как правило, бывает от пяти до девяти критериев оценки, при этом количество критериев оценки должно быть не менее трёх. Независимо от того, совпадают ли они с заголовками, Схема выставления оценки должна отражать долевые соотношения, указанные в WSSS.

Критерии оценки создаются лицом (группой лиц), разрабатывающим Схему выставления оценки, которое может по своему усмотрению определять критерии, которые оно сочтет наиболее подходящими для оценки выполнения Конкурсного задания.

Сводная ведомость оценок, генерируемая CIS, включает перечень критериев оценки.

Количество баллов, назначаемых по каждому критерию, рассчитывается CIS. Это будет общая сумма баллов, присужденных по каждому аспекту в рамках данного критерия оценки.

4.3. СУБКРИТЕРИИ

Каждый критерий оценки разделяется на один или более субкритериев. Каждый субкритерий становится заголовком Схемы выставления оценок.

В каждой ведомости оценок (субкритериев) указан конкретный день, в который она будет заполняться.

Каждая ведомость оценок (субкритериев) содержит оцениваемые аспекты, подлежащие оценке. Для каждого вида оценки имеется специальная ведомость оценок.

4.4. АСПЕКТЫ

Каждый аспект подробно описывает один из оцениваемых показателей, а также возможные оценки или инструкции по выставлению оценок.

В ведомости оценок подробно перечисляется каждый аспект, по которому выставляется отметка, вместе с назначенным для его оценки количеством баллов.

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции в WSSS. Она будет отображаться в таблице распределения баллов CIS, в следующем формате:

| Критерий | Итого баллов за раздел WSSS | БАЛЛЫ СПЕЦИФИКАЦИИ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS НА КАЖДЫЙ РАЗДЕЛ | ВЕЛИЧИНА ОТКЛОНЕНИЯ |
| --- | --- | --- | --- |
| Разделы Спецификации стандарта WS (WSSS) |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I |  |  |  |
|  | 1 | 2,00 | 4,00 | 4,50 | 3,00 | 3,00 | 4,50 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 24,50 | 24,00 | 0,50 |
|  | 2 | 8,00 | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  | 14,00 | 14,00 | 0,00 |
|  | 3 |  |  | 10,50 | 12,00 | 7,00 | 5,50 |  |  |  | 35,00 | 35,00 | 0,00 |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  | 9,00 |  |  | 9,00 | 9,00 | 0,00 |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 9,00 |  | 9,00 | 9,00 | 0,00 |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,50 | 8,50 | 9,00 | 0,50 |
| Итого баллов за критерий |  | 10,00 | 10,00 | 15,00 | 15,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 100,00 |  |

4.5. МНЕНИЕ СУДЕЙ (СУДЕЙСКАЯ ОЦЕНКА)

При принятии решения используется шкала 0–3. Для четкого и последовательного применения шкалы судейское решение должно приниматься с учетом:

- эталонов для сравнения (критериев) для подробного руководства по каждому аспекту

- шкалы 0–3, где:

- 0: исполнение не соответствует отраслевому стандарту;

- 1: исполнение соответствует отраслевому стандарту;

- 2: исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых отношениях превосходит его;

- 3: исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается как отличное

Каждый аспект оценивают три эксперта, каждый эксперт должен произвести оценку, после чего происходит сравнение выставленных оценок. В случае расхождения оценок экспертов более чем на 1 балл, экспертам необходимо вынести оценку данного аспекта на обсуждение и устранить расхождение.

4.6. ИЗМЕРИМАЯ ОЦЕНКА

Оценка каждого аспекта осуществляется тремя экспертами. Если не указано иное, будет присуждена только максимальная оценка или ноль баллов. Если в рамках какого-либо аспекта возможно присуждение оценок ниже максимальной, это описывается в Схеме оценки с указанием измеримых параметров.

4.7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗМЕРИМЫХ И СУДЕЙСКИХ ОЦЕНОК

Окончательное понимание по измеримым и судейским оценкам будет доступно, когда утверждена Схема оценки и Конкурсное задание. Приведенная таблица содержит приблизительную информацию и служит для разработки Оценочной схемы и Конкурсного задания.

| Критерий | Баллы |
| --- | --- |
|  |  | Мнение судей | Измери-мая | Всего |
| А | Работа с оборудованием | 0 | 10,0 | 10,0 |
| В | Подготовка пилы к работе | 0 | 10,0 | 10,0 |
| С | Валка дерева | 0 | 10,0 | 10,0 |
| D | Раскряжевка комбинированным резом | 0 | 15,0 | 15,0 |
| E | Точная раскряжевка | 0 | 15,0 | 15,0 |
| F | Обрезка сучьев | 0 | 10,0 | 10,0 |
| G | Лесное товароведение | 0 | 10,0 | 10,0 |
| H | Лесная таксация | 0 | 10,0 | 10,0 |
| I | Оказание первой помощи пострадавшему | 10,0 |
|  | I1 Оказание помощи при переломе ключицы | 0 | 2,5 |  |
|  | I2 Оказание помощи при открытом переломе голени | 0 | 2,5 |  |
|  | I3 Выполнение сердечно-легочной реанимации | 0 | 5,0 |  |
| Всего |  |  | 100,0 | 100,0 |

4.8. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ

Оценка Конкурсного задания будет основываться на следующих критериях (модулях):

А. Работа с оборудованием

- Проверка правильности выполнения подготовительных работ;

- Проверка правильности настройки станка;

- Проверка качества заточки пильной цепи;

- Проверка выполнения заключительных работ;

- Проверка соблюдения требований правил техники безопасности.

В. Подготовка пилы к работе

- Проверка наличия и исправности пассивных средств безопасности на бензопиле;

- Замеры времени затраченного на выполнение задания;

- Проверка полноты сборки режущего аппарата бензопилы;

- Проверка соблюдения требований правил техники безопасности.

C. Валка дерева

- Замеры параметров при валке дерева:

а) глубина подпила;

б) угол подпил;

в) ширина недопила;

г) разница высот между подпилом и основным пропилом;

д) точность прицеливания.

- Проверка соблюдения требований правил техники безопасности.

D. Раскряжевка комбинированным резом

- Замеры параметров:

а) перпендикулярность резов оси ствола;

б) величина порога при несовпадении резов;

в) толщина дисков;

г) время, затраченное на выполнение задания.

- Соблюдение порядка выполнения раскряжевки:

а) начало пиления снизу;

б) прекращение пиления снизу до пересечения красных полос;

в) начало пиления сверху в зоне зеленой полосы;

г) сведение резов в зоне красных полос.

- Проверка соблюдения требований правил техники безопасности.

E. Точная раскряжевка;

- Замеры параметров:

а) перпендикулярность резов оси ствола;

б) величина остатка при неполном отделении диска от ствола;

в) толщина дисков;

г) время, затраченное на выполнение задания.

- Проверка соблюдения требований правил техники безопасности.

F. Обрезка сучьев

- Оценка качества выполнения задания:

а) проверка наличия не спиленных суков (высота более 5 см);

б) проверка наличия остатков суков высотой более 5 мм;

г) проверка наличия повреждений ствола глубиной более 5 мм.

- Замер времени затраченного на выполнение задания;

- Проверка соблюдения требований правил техники безопасности.

G. Лесное товароведение

- Проверка правильности выполнения измерения лесоматериалов;

- Проверка правильности определения сорт образующих пороков;

- Проверка правильности измерения сорт образующих пороков;

- Проверка правильности определения породы дерева по внешним признакам;

- Проверка правильности определения сорта лесоматериала;

- Проверка правильности назначения лесоматериала;

- Проверка правильности определения стандартного размера сортимента.

H. Лесная таксация

- Проверка правильности работы с измерительным инструментом;

- Проверка правильности закладки базиса при измерении высоты растущего дерева;

- Проверка правильности определения разрядов высот;

- Проверка правильности определения среднего диаметра;

- Проверка правильности определения запаса по породам на отведенном участке;

- Проверка правильности определения общего запаса на отведенном участке;

- Проверка правильности определения общего запаса на одном гектаре.

I. Оказание первой помощи пострадавшему

- Проверка правильности наложения повязки «Дезо»;

- Замеры времени затраченного на оказание помощи при переломе ключицы;

- Проверка правильности остановки артериального кровотечения;

- Проверка правильности иммобилизации поврежденной конечности;

- Замеры времени затраченного на оказание помощи при открытом переломе голени;

- Проверка правильности выполнения действий при проведении сердечно-легочной реанимации;

- Замеры времени на выполнение следующих действий:

а) проверка наличия пульса;

б) проверка наличия дыхания;

в) ритмичность выполнения непрямого массажа сердца.

4.9. РЕГЛАМЕНТ ОЦЕНКИ

Главный эксперт и Заместитель Главного эксперта обсуждают и распределяют Экспертов по группам (состав группы не менее трех человек) для выставления оценок. Каждая группа должна включать в себя как минимум одного опытного эксперта. Эксперт не оценивает участника из своей организации.

Специфика выставления оценок:

- Конкурсантам не выставляются оценки за аспекты задания, которые они не могут выполнить в связи с нехваткой инструмента в их наборе.

- При невозможности выполнения одного или нескольких элементов модуля отдельными или всеми конкурсантами в связи с нехваткой рабочего места как такового оценки за такие элементы модуля засчитываются всем конкурсантам во избежание искажения системы оценивания.

- В случае неисправности оборудования, в результате которой конкурсант не может выполнить один или несколько элементов модуля, все баллы за все такие элементы засчитываются всем конкурсантам.

- Эксперты заполняют ведомость оценок для каждого аспекта оценки по каждому конкурсанту.

- Оценки варьируются согласно шкале оценки, определенной для чемпионата, однако в диапазонах, указанных в пункте 4.8 выше.

- Команды экспертной оценки распределяются таким образом, чтобы в каждой из них был определенный набор представителей с опытом проведения оценки на WorldSkills, разных языков и культур.

- Эксперты проводят оценку одних и тех же аспектов работы всех конкурсантов.

5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

5.1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Разделы 2, 3 и 4 регламентируют разработку Конкурсного задания. Рекомендации данного раздела дают дополнительные разъяснения по содержанию КЗ.

Продолжительность Конкурсного задания не должна быть менее 15 и более 22 часов.

Возрастной ценз участников для выполнения Конкурсного задания от 18 до 22 лет.

Вне зависимости от количества модулей, КЗ должно включать оценку по каждому из разделов WSSS.

Конкурсное задание не должно выходить за пределы WSSS.

Оценка знаний участника должна проводиться исключительно через практическое выполнение Конкурсного задания.

При выполнении Конкурсного задания не оценивается знание правил и норм WSR.

5.2. СТРУКТУРА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ

Конкурсное задание содержит 9 модулей:

- Модуль A. Работа с оборудованием.

- Модуль B. Подготовка пилы к работе.

- Модуль C. Валка дерева.

- Модуль D. Раскряжевка комбинированным резом.

- Модуль E. Точная раскряжевка.

- Модуль F. Обрезка сучьев.

- Модуль G. Лесное товароведение.

- Модуль H. Лесная таксация.

- Модуль I. Оказание первой помощи пострадавшему.

5.3. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ

Общие требования:

Общее время, отведенное на выполнение задач, составляет от 18 до 22 часов:

Модуль A. Работа с оборудованием.

А– 1 час

Модуль B. Подготовка пилы к работе.

В –1час

Модуль C. Валка дерева.

С – 2 часа

Модуль D. Раскряжевка комбинированным резом.

D – 1 час

Модуль E. Точная раскряжевка.

E – 1 час

Модуль F. Обрезка сучьев.

F – 1 час

Модуль G. Лесное товароведение.

G – 3 часа

Модуль Н. Лесная таксация.

Н – 3 часа

Модуль I. оказание первой помощи пострадавшему.

I1 – 0,5 часа

I2 – 1 час

I3 – 0,5 часа

Конкурсант выполняет задачи самостоятельно. Каждая задача может включать в себя один или несколько аспектов, указанных в разделе.

Каждая задача включает:

- описание заданий;

- инструкции по выполнению задания для конкурсантов;

- отчетные ведомости конкурсантов (при необходимости);

- инструкции для технического эксперта.

Оценка конкурсов по компетенции «Вальщик леса».

Это описание выполняет две основные функции:

- Составляет основу для выбора экспертами задач для передачи на рассмотрение организатору чемпионата.

- Представляет собой руководство по подготовке конкурсанта для регионов, не представленных собственным экспертом.

Этот список не является исчерпывающим или окончательным, так как предполагается его регулярное обновление:

- в связи с его временным характером;

- с целью разработки более полного списка;

- с учетом технического прогресса и соответствующих изменений в распоряжениях организатора чемпионата.

В инструкциях конкурсантов надпись СТОП должна присутствовать в каждом пункте/разделе оценки. Надпись СТОП должна четко определять, что подлежит оценке. Все надписи СТОП в инструкциях конкурсантов должны быть пронумерованы следующим образом:

- A1

- A2

Конкурсант в ходе выполнения задания должен продемонстрировать свою компетенцию в работе с оборудованием, выполнении лесосечных работ с помощью бензомоторной пилы, лесной таксации и лесного товароведения, а также в оказании первой помощи пострадавшему.

Описание модулей:

Модуль A – Работа с оборудованием.

Конкурсанту необходимо произвести заточку пильной цепи с применением электрического заточного станка.

Модуль В – Подготовка пилы к работе.

Конкурсанту необходимо произвести подготовку пильного аппарата бензомоторной пилы к работе, заменив цепь и перевернув шину.

Модуль С – Валка дерева.

Конкурсанту необходимо выполнить валку дерева в заданном направлении, соблюдая технологические требования и требования правил техники безопасности.

Модуль D – Раскряжевка комбинированным резом.

Конкурсанту необходимо произвести раскряжевку двух бревен применив комбинированный рез.

Модуль E – Точная раскряжевка.

Конкурсанту необходимо выполнить раскряжевку двух бревен не повредив настилы, на которых лежат бревна.

Модуль G – Обрезка сучьев.

Конкурсанту необходимо произвести обрезку всех сучьев заподлицо со стволом, не повредив ствола.

Модуль F- Лесное товароведение.

Конкурсанту необходимо произвести обмер сортиментов с соблюдением требований ГОСТа, определить их объем, выявить и произвести измерение пороков ствола, определить сорт и назначение сортимента. Результаты записать в ведомость.

Модуль G - Лесная таксация.

Конкурсант должен выполнить сплошной перечет деревьев на отведенной площади. Результаты обмеров занести в ведомость перечета.

По полученным данным определить средний диаметр, среднюю высоту, с помощью таблиц определить разряд высот, запас по породам и общий запас на отведенной площади и на 1 гектаре.

Модуль H – Оказание первой помощи пострадавшему.

Конкурсант должен оказать первую помощь пострадавшему при переломе нижней конечности, переломе ключицы и провести сердечно-легочную реанимацию.

Требования к конкурсной площадке:

Конкурсная площадка должна быть хорошо освещена, не иметь внутренних перегородок (только если это необходимо для проведения чемпионата). Минимальный размер конкурсной площадки для застройки 120 м2. Минимальный размер комнаты экспертов 20 м2. Минимальный размер комнаты участников: 10 м2. Минимальный размер рабочего места одного модуля 10 м2.

Все расчеты приведены для площадки из шести модулей по одному рабочему месту.

Площадка должна быть оборудована всей необходимой инфраструктурой:

- Электричество – минимум 5 точек подключения.

Также должен иметься технологический въезд/выезд для завоза оборудования.

Компоновка рабочего места участника:

- Рабочий стол со станком для заточки цепей;

- Стул.

Схема компоновки рабочего места приводится только для справки.

Модуль «G»

Модуль                 «D»m D

Модуль «А»

Модуль «В»

Модуль «С»

Модуль «Е»

5.4. РАЗРАБОТКА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ

Конкурсное задание разрабатывается по образцам, представленным Менеджером компетенции на форуме WSR (http://forum.worldskills.ru). Представленные образцы Конкурсного задания должны меняться один раз в год.

### 5.4.1. КТО РАЗРАБАТЫВАЕТ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ/МОДУЛИ

Общим руководством и утверждением Конкурсного задания занимается Менеджер компетенции. К участию в разработке Конкурсного задания могут привлекаться:

- Сертифицированные эксперты WSR;

- Сторонние разработчики;

- Иные заинтересованные лица.

В процессе подготовки к каждому соревнованию при внесении 30 % изменений к Конкурсному заданию участвуют:

- Главный эксперт;

- Сертифицированный эксперт по компетенции (в случае присутствия на соревновании);

- Эксперты, принимающие участия в оценке (при необходимости привлечения главным экспертом).

Внесенные 30 % изменения в Конкурсные задания в обязательном порядке согласуются с Менеджером компетенции.

Выше обозначенные люди при внесении 30 % изменений к Конкурсному заданию должны руководствоваться принципами объективности и беспристрастности. Изменения не должны влиять на сложность задания, не должны относиться к иным профессиональным областям, не описанным в WSSS, а также исключать любые блоки WSSS. Также внесённые изменения должны быть исполнимы при помощи утверждённого для соревнований Инфраструктурного листа.

5.4.2. КАК РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

Конкурсные задания к каждому чемпионату разрабатываются на основе единого Конкурсного задания, утверждённого Менеджером компетенции и размещённого на форуме экспертов. Задания могут разрабатываться как в целом, так и по модулям. Основным инструментом разработки Конкурсного задания является форум экспертов.

### 5.4.3. КОГДА РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

Конкурсное задание разрабатывается согласно представленному ниже графику, определяющему сроки подготовки документации для каждого вида чемпионатов.

| Временные рамки | Локальный чемпионат | Отборочный чемпионат | Национальный чемпионат |
| --- | --- | --- | --- |
| Шаблон Конкурсного задания | Берётся в исходном виде с форума экспертов задание предыдущего Национального чемпионата | Берётся в исходном виде с форума экспертов задание предыдущего Национального чемпионата | Разрабатывается на основе предыдущего чемпионата с учётом всего опыта проведения соревнований по компетенции и отраслевых стандартов за 6 месяцев до чемпионата |
| Утверждение Главного эксперта чемпионата, ответственного за разработку КЗ | За 2 месяца до чемпионата | За 3 месяца до чемпионата | За 4 месяца до чемпионата |
| Публикация КЗ (если применимо) | За 1 месяц до чемпионата | За 1 месяц до чемпионата | За 1 месяц до чемпионата |
| Внесение и согласование с Менеджером компетенции 30% изменений в КЗ | В день С-2 | В день С-2 | В день С-2 |
| Внесение предложений на Форум экспертов о модернизации КЗ, КО, ИЛ, ТО, ПЗ, ОТ | В день С+1 | В день С+1 | В день С+1 |

5.5 УТВЕРЖДЕНИЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ

Главный эксперт и Менеджер компетенции принимают решение о выполнимости всех модулей и при необходимости должны доказать реальность его выполнения. Во внимание принимаются время и материалы.

Конкурсное задание может быть утверждено в любой удобной для Менеджера компетенции форме.

5.6. СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА И ИНСТРУКЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Если для выполнения задания участнику конкурса необходимо ознакомиться с инструкциями по применению какого-либо материала или с инструкциями производителя, он получает их заранее по решению Менеджера компетенции и Главного эксперта. При необходимости, во время ознакомления Технический эксперт организует демонстрацию на месте.

Материалы, выбираемые для модулей, которые предстоит построить участникам чемпионата (кроме тех случаев, когда материалы приносит с собой сам участник), должны принадлежать к тому типу материалов, который имеется у ряда производителей, и который имеется в свободной продаже в регионе проведения чемпионата.

6. УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ И ОБЩЕНИЕ

6.1 ДИСКУССИОННЫЙ ФОРУМ

Все предконкурсные обсуждения проходят на особом форуме (http://forum.worldskills.ru). Решения по развитию компетенции должны приниматься только после предварительного обсуждения на форуме. Также на форуме должно происходить информирование о всех важных событиях в рамке компетенции. Модератором данного форума являются Международный эксперт и (или) Менеджер компетенции (или Эксперт, назначенный ими).

6.2. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА

Информация для конкурсантов публикуется в соответствии с регламентом проводимого чемпионата. Информация может включать:

- Техническое описание;

- Конкурсные задания;

- Обобщённая ведомость оценки;

- Инфраструктурный лист;

- Инструкция по охране труда и технике безопасности;

- Дополнительная информация.

6.3. АРХИВ КОНКУРСНЫХ ЗАДАНИЙ

Конкурсные задания доступны по адресу http://forum.worldskills.ru.

6.4. УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ

Общее управление компетенцией осуществляется Международным экспертом и Менеджером компетенции с возможным привлечением экспертного сообщества.

Общие требования по технике безопасности указываются в документации по технике безопасности и охране труда в соответствиями с требованиями ТБиОТ Российской Федерации. Специальные требования по ОТиТБ конкретной компетенции, а так же санкции за их нарушение описываются в данном разделе.

Управление компетенцией в рамках конкретного чемпионата осуществляется Главным экспертом по компетенции в соответствии с регламентом чемпионата.

7. ТРЕБОВАНИЯ охраны труда и ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

7.1 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЧЕМПИОНАТЕ

См. документацию по технике безопасности и охране труда предоставленные оргкомитетом чемпионата.

7.2 СПЕЦИФИЧНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА, ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОМПЕТЕНЦИИ

За основу берутся нормы WorldSkills Russia — организатора чемпионата или политику и правила в области техники безопасности и норм охраны здоровья и окружающей среды.

- Рабочая одежда должна соответствовать применимым стандартам. В случае если в Стране чемпионата на момент проведения чемпионата действуют особые стандарты, конкурсанты должны быть поставлены в известность о них как минимум за шесть месяцев до начала чемпионата.

- Все инструменты и (или) оборудование должны соответствовать требованиям по обеспечению безопасности — организатора чемпионата.

- Конкурсанты должны избегать загромождения рабочей зоны и следить за тем, чтобы она была свободна от материалов, оборудования или предметов, которые могут стать причиной спотыкания, скольжения или падения.

- При нахождении на рабочей площадке конкурсанты обязаны использовать средства индивидуальной защиты.

- Эксперты обязаны использовать надлежащие средства индивидуальной защиты во время инспекций, проверок и работы с проектом конкурсанта.

8. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

8.1. ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ

Инфраструктурный лист включает в себя всю инфраструктуру, оборудование и расходные материалы, которые необходимы для выполнения Конкурсного задания. Инфраструктурный лист обязан содержать пример данного оборудования и его чёткие и понятные характеристики в случае возможности приобретения аналогов.

При разработке Инфраструктурного листа для конкретного чемпионата необходимо руководствоваться Инфраструктурным листом, размещённым на форуме экспертов Менеджером компетенции. Все изменения в Инфраструктурном листе должны согласовываться с Менеджером компетенции в обязательном порядке.

На каждом конкурсе технический эксперт должен проводить учет элементов инфраструктуры. Список не должен включать элементы, которые попросили включить в него эксперты или конкурсанты, а также запрещенные элементы.

По итогам соревнования, в случае необходимости, Технический эксперт и Главный эксперт должны дать рекомендации Оргкомитету чемпионата и Менеджеру компетенции о изменениях в Инфраструктурном листе.

8.2. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ В ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ ЯЩИКЕ (ТУЛБОКС, TOOLBOX)

Тулбокс - определенный

Участник привозит с собой бензопилу с необходимыми комплектующими, а так же инструмент и приспособления для обслуживания режущей гарнитуры бензопилы и комплект измерительного инструмента, необходимого для выполнения задания:

- бензомоторная пила;

- одна пильная шина длиной 50 см;

- одна пильная шина длиной 45 см;

- одна пильная шина длиной 37 см;

- одна пильная цепь для шины 50 см;

- две пильных цепи для шины 45 см;

- одна пильная цепь для шины 37 см;

- одна валочная лопатка;

- один комбинированный ключ;

- один плоский напильник;

- одна ручка для плоского напильника;

- один круглый напильник;

- одна ручка для круглого напильника;

- одна державка для круглого напильника;

- один опиловочный калибр;

- одни защитные очки;

- одна каска защитная с защитой органов слуха и глаз;

- один комбинезон с защитой от порезания;

- одна куртка защитная с сигнальными вставками;

- одна пара обуви с защитой от порезания;

- одна пара перчаток защитных;

- один ремень для комбинированного чехла;

- один комбинированный чехол.

Примечание. Организатором Чемпионата в рамках инфраструктурного листа может предоставляться инструментальный ящик. В таком случае зарегистрированные члены WSR будут уведомлены об этом за двенадцать месяцев до начала чемпионата. Характеристики и содержимое такого ящика указываются в инфраструктурном листе не менее чем за три месяца до начала чемпионата.

8.3. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ

Применяемый на площадке инструмент должен быть заводского исполнения. Запрещается использовать инструменты, имеющие доработки и нестандартную маркировку. Запрещается применять электронные и световые целеуказатели. При выполнении модулей «Валка дерева», «Комбинированная раскряжевка», «Точная раскряжевка» запрещается использовать измерительные приборы и инструменты.

8.4. ПРЕДЛАГАЕМАЯ СХЕМА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ

Условные обозначения:

| Условное обозначение | Описание | Измерение | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Комната Экспертов и Главного Эксперта |
|  | Стол переговорный 2350х1350х750 | шт. | 1 |
|  | Стул: высота сиденья: 45 см, ширина; 38 см, глубина сиденья: 38 см. | шт. | 10 |
|  | Корзина для мусора | шт. | 1 |
|  | Вешалка напольная | шт. | 1 |
|  | Огнетушитель | шт. | 1 |
| Место Главного Эксперта |
|  | Стол компьютерный 1350х500х750 | шт. | 1 |
|  | Стул офисный | шт. | 1 |
|  | Персональный компьютер | шт. | 1 |
|  | Монитор | шт. | 1 |
|  | Клавиатура | шт. | 1 |
|  | Мышь компьютерная | шт. | 1 |
|  | МФУ | шт. | 1 |
|  | Проектор | шт. | 1 |
| Склад |
|  | Стол 1350х500х750 | шт. | 1 |
|  | Стул: высота сиденья: 45 см, ширина; 38 см, глубина сиденья: 38 см. | шт. | 1 |
|  | Стеллаж двурядный с 6 полками (по 3 полки в ряду), размер полки: ширина 2000 мм, глубина 500 мм, высота полки 500 мм. | шт. | 1 |

План застройки конкурсной площадки №1

Условные обозначения

| Условное обозначение | Описание | Измерение | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Граница площадки модуля |  |  |
|  | Линия старта | шт. | 1 |
| Модуль А «Работа с оборудованием» |
|  | Стол 1200х600х750 мм | шт. | 5 |
|  | Стул: высота сиденья 45 см, ширина 38 см, глубина сиденья 38 см. Без подлокотников. | шт. | 5 |
|  | Станок для заточки цепи | шт. | 2 |
|  | Фанера 1525х1525х8 | шт. | 11 |
| Модуль В «Подготовка пилы к работе» |
|  | Стол 1500х700х800 мм | шт. | 1 |

ПЛАН ЗАСТРОЙКИ КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ №2

Условные обозначения

| Условное обозначение | Описание | Измерение | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Граница площадки модуля |  |  |
|  | Линия старта | шт. | 3 |
| Модуль С «Валка дерева» |
|  | «Дерево»: бревно оцилиндрованное Ø 350 мм, длина 130 см | шт. | 5 |
|  | Прицельный щит (лист фанеры 2400х1220х6 мм) | шт. | 1 |
| Модуль D «Раскряжевка комбинированным резом» |
|  | бревно оцилиндрованное Ø 350 мм, длина 250 см | шт. | 2 |
| Модуль Е «Точная раскряжевка» |
|  | бревно оцилиндрованное Ø 350 мм, длина 250 см | шт. | 2 |
|  | Фанера 1525х1525х12 | шт. | 2 |
|  | Финишный диск Ø 350 мм. | шт. | 1 |
|  | Упор | шт. | 2 |
| Модуль F «Обрезка сучьев» |
|  | бревно оцилиндрованное Ø 140 мм, длина 600 см | шт. | 5 |
|  | Сучья: Ø 30 мм, длина 40 см. | шт. | 150 |
| Модуль G «Лесное товароведение» |
|  | Сортименты различных лесообразующих пород | шт. | 4 |

ПЛАН ЗАСТРОЙКИ ПЛОЩАДКИ № 3