| Согласовано Координационный Совет работодателей | Утверждено Региональный организационный комитет Чемпионата «Абилимпикс» Республики Марий Эл |
| --- | --- |

/	/ 	/	/

.	.2019 г.		.	.2019 г.

Техническое задание

по компетенции «Кирпичная кладка»

региональный этап чемпионата «Абилимпикс -2019»

Согласовано с

Представителями общественных организаций инвалидов:

МРО ОООИ «Всероссийское общество глухих»_______________________________________________________________________

МРО ОООИ «Всероссийское Ордена Трудового Красного

Знамени общество слепых»______________________________________________________

РОООО «Всероссийское общество инвалидов»

Республики Марий Эл__________________________________________________________

Разработано:

Эксперт по компетенции Лебедева Лариса Владимировна

Республика Марий Эл  2019 г.

Содержание

- Описание компетенции

Региональный Чемпионат Абилимпикс - конкурс профессионального мастерства для лиц с инвалидностью - отборочный этап к национальному чемпионату, проводится по компетенции «Кирпичная кладка» согласно профессиональным навыкам и умениям.

  - Актуальность компетенции

Профессия «Каменщик» распространена практически во всех странах мира. Эта профессия до сих пор мало механизирована и на 90% выполняется вручную. Поэтому качество выполняемых работ в основном зависит от квалификации каменщика. Правильное использование технологии каменных работ при возведении зданий и сооружений обеспечивает качество, надежность и долговечность строительства.

Актуальность компетенции «Кирпичная кладка» при проведении конкурсов профессионального мастерства среди лиц, имеющих инвалидность, состоит в определенной направленности, а именно:

- создание системы профессиональной ориентации и мотивации людей с инвалидностью к профессиональному образованию через конкурсы профессионального мастерства;

- развитие профессионального мастерства;

- содействие дальнейшему профессиональному обучению молодежи с инвалидностью;

- содействие успешному трудоустройству людей, имеющих инвалидность.

  - Требования к квалификации. Описание знаний, умений, навыков

Участник профессионального конкурса должен знать и понимать:

- Назначение, применение, уход и техническое обслуживание всего оборудования.

- Существующие правила безопасности и Санитарно-гигиенические нормы.

Участник профессионального конкурса в процессе выполнения практического задания, должен  продемонстрировать  умения:

- Организовать рабочее место и следить за тем, чтобы оно было чистым, безопасным и комфортным.

- Правильно читать чертежи.

- Выполнить кладку согласно техническому заданию..

- Конкурсное задание

  - Цель

Определить профессиональные навыки и умения физических лиц с инвалидностью, обучающихся по программам профессионального обучения и специалистов.

  - Формат и структура Конкурсного задания (наличие модулей)

Выполнение кладки конструкции согласно техническому заданию.

  - Продолжительность (лимит времени) выполнения задания

4 часа 00 мин.

  - Описание объекта (чертеж, схема, фото и др.)

Выполнение кладки конструкции из кирпича с расшивкой швов.

- Размер кладки 1290х825х250 мм с выступом буквы и цифры на 20 мм.

- Форма расшивки швов - прямая заглубленная

- Толщина швов – 10 мм

- Буква «А»  - выступ 20 мм

- Цифра «II» - выступ  - 20 мм

  - Критерии оценки

      - Субъективные критерии

| Критерии | Количество баллов |
| --- | --- |
| Качество выполнения кладки | 2 |
| Прямолинейность швов | 2 |
| Полнота заполнения швов | 2 |
| Соответствие чертежу | 2 |
| Толщина швов | 2 |
| Всего | 10 |

- Объективные критерии (за каждое отклонение от размеров в 1 мм минус 0,2 балла)

| Критерии | Количество баллов |
| --- | --- |
| Длина первого ряда кладки 1290 мм | 2 |
| Длина десятого ряда кладки 1290 мм | 2 |
| Ширина буквы «А» в 6 ряду 250 мм | 2 |
| Высота кладки справа 825 мм | 2 |
| Высота кладки слева 825 мм | 2 |
| Высота буквы «А» 515 мм | 2 |
| Вертикальность торца кладки слева | 2 |
| Вертикальность торца кладки справа | 2 |
| Вертикальность фасада кладки слева | 2 |
| Вертикальность фасада кладки справа | 2 |
| Вертикальность буквы «А» (фронтально) | 2 |
| Вертикальность буквы «А» справа | 2 |
| Горизонтальность 11 ряда | 2 |
| Горизонтальность цифры «II» | 2 |
| Плоскость торца кладки справа | 2 |
| Плоскость торца кладки слева | 2 |
| Плоскость 11 ряда кладки | 2 |
| Плоскость буквы «А» | 2 |
| Выступ буквы «А» 20 мм | 2 |
| Выступ цифры «II» 20 мм | 2 |
| Всего | 40 |
| Итого | 50 |

  - Описание специфики освоения компетенции

Перед началом работы все конкурсанты обязаны пройти инструктаж по технике безопасности. Надеть спецодежду, организовать рабочее место.

Необходимо заранее ознакомиться с данным конкурсным заданием и списком инструмента, и в случае возникновения вопросов задать их организаторам.

В процессе выполнения конкурсных заданий (включая перерывы), участники имеют право общаться со своими экспертами только в присутствии независимого эксперта (эксперт, не имеющий заинтересованности в получении преимуществ данным участником перед другими участниками).

Уточняющие вопросы конкурсант может задавать только до начала выполнен задания.

В процессе выполнения задания участник должен соблюдать очередность этапов согласно конкурсному заданию.

- Требования охраны труда и техники безопасности

  - Общие вопросы

- Во время проведения конкурса участники не должны нарушать правила поведения, а также должны соблюдать требования техники безопасности.

- В помещении при проведении конкурса должна находиться укомплектованная медицинская аптечка для оказания первой медиинской помощи.

- Перед началом проведения профессионального конкурса проводится инструктаж по охране труда и технике безопасности.

  - Действия до начала работ

- Соблюдать инструкции при работе с различными инструментами и приспособлениями.

- Проверить внешним осмотром:

  - соответствие рабочего места требованиям безопасности;

  - комплектность используемого оборудования, инвентаря.

- Разместить в удобном порядке инструменты, средства, приспособления.

Надеть спецодежду и доложить экспертам о готовности к работе.

  - Действия во время выполнения работ

- Соблюдать технологическую последовательность выполнения кладки

- Использовать оборудование и инструмент только для тех работ, для которых они предназначены;

- Выполнять требования безопасности при эксплуатации инструмента.

  - Действия после окончания работ

- Убрать в строго отведенное место отходы расходных материалов;

- Подготовить инструменты для оценки выполненной кладки

- Убрать своё рабочее место.

  - Действия в случае аварийной ситуации

- О поломке инструмента сразу сообщить экспертам.

- При получении травмы сразу сообщить экспертам.

- При недомогании сразу сообщить экспертам.

- Инфраструктурный лист

по компетенции «Кирпичная кладка»

На 1-го участника (конкурсная площадка)

| № п/п | Оборудование, инструмент, мебель | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Камнерезный станок | шт | 1 на площадку |
| 2 | Контейнер для отходов 20 м3 | шт | 1 на площадку |
| 3 | Тачка строительная 300 кг | шт | 1 на двоих |
| 4 | Емкость для раствора 90 л | шт | 1 |
| Расходные материалы |
| 1 | Строительный карандаш | шт | 2 |
| 2 | Строительный маркер (3 цвета) | шт | 3 |
| 3 | Ветошь для промывки | шт | 1 |
| 4 | Губка хозяйственная для чистки инструмента | шт | 2 |
| 5 | Скотч строительный для крепления | шт | 1 |
| 6 | Кирпич желтый 250х120х65 мм | шт | 70 |
| 7 | Кирпич коричневый 250х120х65 мм | шт | 20 |
| 8 | Раствор известково-песчаный | м3 | 0,2 |
| 9 | Перчатки х/б строительные | шт | 2 |
| Инструмент, который должен привезти участник |
| 1 | Мастерок (кельма) STAYER | шт | 1 |
| 2 | Расшивка плоская STAYER | шт | 1 |
| 3 | Приспособление для формирования толщины шва | шт | 3 |
| 4 | Молоток-кирочка | шт | 1 |
| 5 | Нож «Профессионал» | шт | 1 |
| 6 | Рулетка STAYER 5 м | шт | 1 |
| 7 | Складной метр STAYER 2м | шт | 1 |
| 8 | Шнур-отвес STAYER | шт | 1 |
| 9 | Правило STAYER 1,5 м | шт | 1 |
| 10 | Уровень пузырьковый STAYER 600 мм (3 ампулы) | шт | 1 |
| 11 | Уровень строительный STAYER 800 мм | шт | 1 |
| 12 | Угольник строительный 500 мм | шт | 1 |
| 13 | Уровень строительный STAYER 2000мм | шт | 1 |
| 14 | Щетка -смётка | шт | 1 |
| 15 | Совок металлический | шт | 1 |
| 16 | Кисть-Макловица 30х100 | шт | 1 |
| 17 | Шнур-причалка | шт | 1 |
| 18 | Ящик для инструмента | шт | 2 |
| 19 | Наушники | шт | 1 |
| 20 | Маска техническая STAYER (респиратор) | шт | 1 |
| 21 | Очки защитные STAYER закрытого типа | шт | 1 |
| 22 | Ботинки рабочие с усиленными носами | шт | 1 |
| 23 | Куртка рабочая х/б | шт | 1 |
| 24 | комбинезон | шт | 1 |
| 25 | Часы кварцевые | шт | 1 |
| Склад |
| 1 | Ведро 15 л платмассовое на 1-го участника | шт | 2 |
| 2 | Лопата совковая | шт | 1 |
| 3 | аптечка | шт | 1 |
| 4 | Диски алмазные для камнерезного станка | шт/уч | 1 |
| 5 | стул | шт | 2 |
| 6 | Швабра на 1-го участника | шт | 1 |
| 7 | Цветная лента для разметки рабочих зон | рулон | 5 |
| 8 | Огнетушитель ОП-4 | шт | 2 |
| 9 | Ведра 10 л под мусор | шт | 5 |
| 10 | Щетка –смётка одна на участника | шт | 1 |
| 11 | Совок металлический один на участника | шт | 1 |
| Комната экспертов |
| 1 | Стол 188х700х760 мм | шт | 1 |
| 2 | Стул на 1-го эксперта | шт | 1 |
| 3 | Вешалка | шт | 1 |
| 4 | Корзина для мусора | шт | 1 |
| 6 | Компьютер доступом в интернет на усмотрение организатора | шт | 1 |
| 7 | МФУ Canon (принтер, сканер, ксерокс) | шт | 1 |
| 8 | Бумага А-4 500 л | шт | 10 |
| 9 | Ручка шариковая | шт | 20 |
| 10 | Калькулятор 8-ми разрядный | шт | 2 |
| 11 | Степлер | шт | 1 |
| 12 | Порошковый огнетушитель ОП-4 | шт | 2 |
| 13 | Аптечка | шт | 1 |
| Дополнительные требования |
| 1 | Электричество 1 пост на участника 220 в |  |  |
| 2 | Водопровод 1 пост для участника, шланг до рабочего места |  |  |
| 3 | Температура в рабочей зоне 15-25о |  |  |
| 4 | Отходы зона складирования не более 50 м |  |  |
| 5 | Освещение рабочей зоны по нормативу |  |  |

В соответствии с функциональными медицинскими показаниями участникам может быть предоставлено или разрешено использовать собственное дополнительное оборудование - дополнительные источники освещения, увеличивающие линзы и т.п.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение  кирпичной кладки размером 1290х825х250 мм

Толщина швов – 10 мм

Буква «А»  -  выступ 20 мм

Цифра «II» - выступ 20 мм

Расшивка швов – прямая (заглубленная)

Кладка ступеней контрастного цвета выполняется в одной плоскости с модулем

Кирпич желтого цвета 250х120х65 мм -70 шт.

Кирпич коричневого цвета 250х120х65 мм – 20 шт.

Раствор известково-песчаный - 0,2 куб.м