КРИТЕРИИ ОЦЕНОК КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ

| КРИТЕРИИ ОЦЕНОК | «5» | «4» | «3» | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отклонение от вертикали ( на 1 м высоты) | 2 мм | 3 мм | 4 мм | На 1 этаж 10 мм (1м) = 4 мм |
| Неровности на поверхности (мм) | 3 | 4 | 5 | Для не оштукатуриваемой поверхности |
| Толщина вертикальных швов | 8-10 - 10-15 | Менее 8или более15мм- 0 бал. |
| Толщина горизонтальных швов | 10-12 - 12-15 | Менее 12 более 15мм – 0 бал |
| Отклонение по горизонтали | до 1мм 1,1-2мм 2,1- 3мм |  |