| Согласовано Координационный совет работодателей ________/____________/ _____ ___________ 2018 г. | Согласовано Центр по компетенции Ремонт обуви ________/____________/ _____ ___________ 2018 г. | Утверждено Региональный организационный комитет Чемпионата Абилимпикс Республики Марий Эл _________/_________/ ____ ____________2018 г. |
| --- | --- | --- |

Конкурсное задание

по компетенции  «Ремонт обуви»

региональный этап  чемпионата «Абилимпикс – 2018»

Согласовано с

Представителями общественных

Организаций инвалидов:

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

Разработано:

Главным региональным экспертом  по компетенции: Санников Д.В.

Республика Марий Эл 2018

Содержание

1. Описание компетенции

Региональный Чемпионат Абилимпикс - конкурс профессионального мастерства для лиц с инвалидностью - отборочный этап к национальному чемпионату, проводится по компетенции «Ремонт обуви» согласно профессиональным навыкам и умениям.

1.1 Актуальность компетенции

Обувные мастерские, в соответствии с бизнес планом предприятия по ремонту обуви, относятся к категории бытовых услуг, которые максимально стабильны в плане  защищенности в условиях кризиса.

Ухудшение экономической ситуации позволяет получить дополнительную  прибыль в силу минимизации затрат населения на приобретение новой обуви и роста спроса на проведение ремонтных работ. При стабилизации экономической ситуации резкий рост приобретательской способности населения также увеличивает процент востребованности обувного ремонта.

Профессия « Обувщик по ремонту обуви» востребована на рынке труда, поэтому выпускники, показывающие хорошие результаты в теоретическом и практическом обучении, как правило, трудоустраиваются по специальности  или открывают собственные ремонтные мастерские.

1.2 Требования к квалификации. Описание знаний, умений, навыков

Участник профессионального конкурса должен знать и понимать:

Назначение, применение, уход и техническое обслуживание всего оборудования.

Существующие правила безопасности и Санитарно-гигиенические нормы.

Участник профессионального конкурса в процессе выполнения практического задания, должен  ЗНАТЬ:

- технологию ремонта обуви;

- свойства и качество применяемых материалов;

- рациональные приемы разборки обуви;

- методы крепления низа;

- конструкцию, назначение деталей обуви;

- устройство и правила эксплуатации оборудования;

- требования, предъявляемые к качеству обработки изделий;

- способы и приемы безопасного выполнения работ.

Участник профессионального конкурса в процессе выполнения практического задания, должен УМЕТЬ:

- осуществлять ремонт всех видов обуви (мужской и женской модельной валяной, фетровой, резиновой, сапог);

- подготавливать обувь к ремонту: удаляет подметочную часть подошвы, срезает ее по линии пучков, утоняет края оставшейся части подошвы;

- производить разборку верха и низа обуви без разрыва и порчи деталей

- производить удаление с каблуков металлических косяков, снятие и удаление изношенных подметок, каблуков, подошв, простилок, теленок на станке или вручную без повреждения деталей

- подготавливать низ обуви и прикрепляет новые подметки, каблуки и набойки;

- производить обтяжку каблука, подгонку ляписа каблука к пяточной части обуви, отделку обуви и др.;

- прикреплять старые подошвы;

- осуществлять ремонт подкладки, пристраивание распоротых участков деталей верха обуви, пристраивание замка молнии;

- осуществлять полную перетяжку обуви с заменой задников и низа обуви.

1.3 Цели и задачи конкурса

Конкурс проводится с целью определения профессиональных навыков участников, совершенствования их профессионального мастерства, выявления наиболее одаренных мастеров среди людей с инвалидностью.

Участники должны выполнить  задачу, определяемую техническим заданием  и представить готовое изделие по истечении отведенного времени.

Основными задачами проведения конкурсов обувщиков по ремонту обуви по компетенции ремонт обуви являются:

- развитие у участников осознания роли труда в жизни общества;

- определение новых тенденций в ремонте обуви;

- демонстрация навыков  по выполнению работ по ремонту обуви, с использованием основных и вспомогательных материалов и фурнитуры;

- сравнение уровня мастерства и творческих возможностей участников;

- популяризация  престижа труда обувщика по ремонту обуви;

- укрепление контактов между молодыми  обувщиками;

- знакомство с потенциальными работодателями и помощь в трудоустройстве.

2. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ №1

2.1 Описание задания

| Региональный этап |
| --- |
| Замена застежки-молнии в ремонтируемой обуви |  |
| Вид работы | Выполнить ремонт кожаной обуви на швейной машине Версаль. |
| Техника | В соответствии с технологическими требованиями |
| Время выполнения | 2 часа |
| Параметры работы и место размещения на стенде | Размеры работы не должны превышать размеров Экспо-места конкурсанта. |
| Работу необходимо разместить в границах Экспо-места. |  |
| Материал | В соответствии с инфраструктурным листом |
| Особые условия | Не разрешается использовать заранее подготовленную обувь, подлежащую ремонту. |

2.2 Последовательность выполнения задания:

1. Подрезание и удаление ниточных креплений старой молнии.

2. Зачистка внутренней поверхности обуви.

3. Первое нанесение клея на поверхность внутренней части обуви и на молнию.

4. Сушка клеевой пленки 10 -15 мин.

5. Второе нанесение клея на поверхность внутренней части обуви и на молнию.

6. Сушка клеевой пленки 10 -15 мин.

7. Вклеивание молнии в место вшивания.

8. Вшивание молнии.

9. Отделка отремонтированной обуви (чистка от клея и удаление излишних ниток),

10. Проверка качества выполненной работы.

2.3 Инструкционная-технологическая карта

Операция: Замена застежки молния в ремонтируемой обуви

| № п/п | Наименование операции | Инструкционные указания, порядок выполнения операции | Материально-техническое оснащение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подрезать и удалить ниточные крепления старой молнии. | Сапожным ножом подрезать ниточные крепления старой молнии. Потом плоскогубцами удалить старые нитки. Затем аккуратно убирать старую молнию | Инструменты: - сапожный нож - плоскозубцы |
| 2. | Зачистить внутреннюю поверхность обуви | Зачистить внутреннюю поверхность обуви в месте вшивания молнии шлифовальной шкуркой. | Инструменты: -шлифовальная шкурка. |
| 3. | Нанести первый слой клея на поверхность внутренней части обуви и на молнию | На края ленты новой застежки-молнии с двух сторон и не лицевые стороны верха и подкладки наносят резиновый клей. Клей наносят тонким ровным слоем, без пропусков, сгустков и потеков. Внутренняя часть обуви и молния не должны быть загрязнены клеем. | Инструменты: -кисть для нанесения клея. Вспомогательные материалы: -клей Резиновый - емкость для клея.-. |
| 4. | Сушить клеевую пленку | Клеевую пленку на внутренней части обуви и на молнии сушат при температуре 18-20 градусов в течение 10-15 минут. |  |
| 5. | Нанести второй слой клея на поверхность внутренней части обуви и на молнию | На края ленты новой застежки-молнии с двух сторон и не лицевые стороны верха и | Инструменты: -кисть для нанесения клея. Вспомогательные материалы: - клей Резиновый - емкость для клея |
| 6. | Сушить клеевую пленку | Слой клея на внутренней части обуви и на молнии сушат при температуре 18-20 градусов в течение 10-15 минут. |  |
| 7. | Вклеить молнию в место вшивания. | Раскрытую полностью застежку-молнию вклеивают между верхом и подкладкой обуви. Размеры новой застежки-молнии должны соответствовать длине старой застежки или длине разреза голенищ, а цвет текстильной ленты - гармонировать с цветом верха обуви. | Вспомогательные материалы: Застежка- молния |
| 8. | Вшить молнию. | Вклеенную застежку-молнию Пристрачивают двумя параллельными строчками с каждой стороны. Расстояние первой строчки от звеньев застежки молнии 5-8 мм. Второй строчки от первой 2-3 мм. В нижней части застежки – молнии делается закрепочный шов 2,5-3.5мм. | Оборудование: Швейная машина Версаль. Инструменты: Сапожный нож, ножницы. Вспомогательные материалы: Нитки № 40/3 черные; Игла № 100/16 |
| 9 | Произвести окончательную отделку отремонтированной обуви | Концы ниток в начале и в конце строчки вытаскивают на лицевую сторону подкладки, завязывают узлом и отрезают на расстоянии 4-5 мм от основания узла. Излишки клея удаляют каучуковым ластиком. | Инструменты: - Сапожный нож, - ножницы. Вспомогательные материалы: - Ластик каучуковый |
|  | Проверить качества выполненной работы (Самоконтроль). | Стежки должны быть равномерными, узелки хорошо утянуты. На поверхности не должно быть остатка клея. повреждений. Застежка- молния крепко пристрочена к обуви, Бегунок должен легко ходить по замку. |  |

3. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ №2

3.1 Описание задания

| Замена подметки (профилактической наклейки) на подошву обуви |
| --- |
| Вид работы | Обработать подошву обуви и профилактическую наклейку на станке обдирочном Версаль. Приклеивание профилактики вручную. |
| Техника | В соответствии с технологическими требованиями |
| Время выполнения | 2 часа |
| Параметры работы и место размещения на стенде | Размеры работы не должны превышать размеров экспо-места конкурсанта. |
| Работу необходимо разместить в границах Экспо-места. |  |
| Материал | В соответствии с инфраструктурным листом |
| Особые условия | Не разрешается использовать заранее подготовленную обувь, подлежащую ремонту. |

3.2 Последовательность выполнения задания:

1. Подготовка поверхности.

2. Взъерошивание подметочной части подошвы .

3. Взъерошивание профилактической наклейки.

4. Удаление пыли, образовавшейся на подошве и профилактической наклейки при взъерошивании..

5. Первое нанесение клея на подошву обуви.

6. Сушка клеевой пленки 20 мин.

7. Второе нанесение клея на подошву обуви.

8. Сушка клеевой пленки 30 мин.

9. Нанесение клея на профилактическую наклейку.

10. Сушка клеевой пленки 30 мин.

11. Термоактивация клеевой пленки при помощи обувного фена.

12..Приклеивание профилактики к подошве обуви.

13.Выравнивание боковой поверхности профилактики.

14. Отделка отремонтированной обуви (чистка от клея, полировка, окрашивание уреза подошвы)

15. Проверка качества выполненной работы.

3.3 Инструкционная-технологическая карта

Операция: Замена подметки (профилактической наклейки) на подошву обуви

| № п/п | Наименование операции | Инструкционные указания, порядок выполнения операции | Материально-техническое оснащение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Удалить старую подметку |  |  |
| 2. | Подготовить поверхность. | С помощью линейки и ручки на подошве ремонтируемой обуви параллельно внутренней части каблука провести линию Она укажет до какого момента зачищать подошву.1-1.5 см от начала подъема подошвы. | Вспомогательные материалы: - линейка, ручка. |
| 3. | Взъерошить подметочную части подошвы . | Всю поверхность подошвы взъерошивают так, чтобы поверхность была ровной.. Взъерошивание выполняют без пропусков, выхватов и повреждений. | Оборудование: - Станок обдирочный Версаль |
| 4. | Взъерошить профилактической наклейки | Взъерошивают гладкую поверхность профилактической наклейки. | Оборудование: - Станок обдирочный Версаль |
| 5. | Удалить пыль, образовавшуюся на подошве и профилактической наклейке после взъерошивания. | Пыль, образовавшуюся на подошве и профилактической наклейке после взъерошивания, удаляют волосяной щеткой. | Инструменты: - щетка для удаления пыли. |
| 6. | Нанести первый слой клея на подошву обуви. | Клей наносят тонким ровным слоем, без пропусков, сгустков и подтеков, начиная с середины к краям подошвы. | Инструменты: - кисть для нанесения клея. Вспомогательные материалы: - клей Наиритовый; - емкость для клея. |
| 7. | Сушить клеевую пленку | Слой клея на подошве сушат при температуре 18-20 градусов в течение 20 мин. |  |
| 8. | Нанести второй слой клея на подошву обуви. | Клей наносят тонким ровным слоем, без пропусков, сгустков и подтеков, начиная с середины к краям подошвы. | Инструменты: -кисть для нанесения клея. Вспомогательные материалы: - клей Наиритовый. - емкость для клея |
| 9. | Сушить клеевую пленку | Слой клея на подошве сушат при температуре 18-20 градусов в течение 30 минут |  |
| 10. | Нанести клей на профилактическую наклейку | Клей наносят тонким ровным слоем, без пропусков, сгустков и подтеков, начиная с середины к краям профилактики. |  |
| 11. | Сушить клеевую пленку | Слой клея на профилактической наклейке сушат при температуре 18-20 градусов в течение 30 минут |  |
| 12. | Произвести термоактивацию клеевой пленки | Для повышения активации клеевой пленки поверхность с нанесенным клеем обдувается горячим воздухом при помощи профессионального фена 5-6 минут | Инструменты: - фен профессиональный. |
| 13. | Приклеить профилактику к подошве обуви. | Надеть обувь на сапожную лапу. Совместить две склеиваемые поверхности, начиная с голеночной части и плотно прижать , начиная от середины к краям, чтобы выгнать остатки воздуха. Молотком простучать поверхность профилактики, начиная с середины к краям, для более плотного прилегания двух склеиваемых поверхностей. Сапожным ножом обрезать излишки профилактики под углом к поверхности подошвы. | Инструменты: - молоток сапожный - нож сапожный - лапа сапожная. |
| 14. | Выровнять боковой поверхности профилактики. | Боковую поверхность профилактики выровнять вровень с подошвой. | Оборудование: - Станок обдирочный Версаль. |
| 15. | Произвести окончательную отделку отремонтированной обуви. | Рашпилем доработать поверхность профилактики. Удалить остатки клея каучуковым ластиком. Отшлифовать боковую поверхность профилактики шлифовальной шкуркой. Нанести краску и отполировать поверхность щеткой. | Инструменты: - кисть для краски; - рашпиль Вспомогательные материалы: - нитрокраска, - ластик каучуковый. - шлифовальная шкурка. |
| 16. | Проверить качество выполненной работы | Профилактика должна быть ровной, без перекосов. Не допускается щелей между профилактикой и подошвой. Не должно быть бугров и зарезов боковой поверхности, царапин на деталях обуви. |  |

3.4 Описание специфики освоения компетенции

Перед началом работы все конкурсанты обязаны пройти инструктаж по технике безопасности. Надеть спецодежду, организовать рабочее место.

Необходимо заранее ознакомиться с данным конкурсным заданием и списком инструмента, и в случае возникновения вопросов задать их организаторам.

В процессе выполнения конкурсных заданий (включая перерывы), участники имеют право общаться со своими экспертами только в присутствии независимого эксперта (эксперт, не имеющий заинтересованности в получении преимуществ данным участником перед другими участниками).

Уточняющие вопросы конкурсант может задавать только до начала выполнен задания.

В процессе выполнения задания участник должен соблюдать очередность этапов согласно конкурсному заданию.

4. ОЦЕНИВАНИЕ РАБОТЫ

Жюри проводит оценку конкурсных работ и проверку их соответствия требованиям Конкурсных заданий со всех сторон, доступных для обозрения.

Конкурсные работы оцениваются по балльной системе: максимально – 100 баллов, минимально – 50 баллов.

Для подведения итогов конкурса оценки каждого конкурсанта за все работы суммируются.

По окончании конкурса, по желанию, каждому участнику выдаётся на руки сводная таблица с оценками всех его работ по каждому критерию. Публичное обсуждение работ конкурсантов с членами жюри не предусмотрено.

4.1 Критерии оценки:

| № п/п | Критерий | Баллы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Использование выделенного времени | 5 |
| 2. | Соблюдение последовательности технологического процесса | 15 |
| 3. | Соблюдение технологических требований и нормативов | 20 |
| 4. | Качество выполненной работы | 25 |
| 5. | Чистота и аккуратность во время выполнения работы | 10 |
| 6. | Соответствие выполненной работы заданию | 10 |
| 7. | Эстетический вид обуви | 15 |
|  | Итого: | 100 |

5. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Общие вопросы

- Во время проведения конкурса участники не должны нарушать правила поведения, а также должны соблюдать требования техники безопасности.

- В помещении при проведении конкурса должна находиться укомплектованная медицинская аптечка для оказания первой медиинской помощи.

- Перед началом проведения профессионального конкурса проводится инструктаж по охране труда и технике безопасности.

5.2 Перед началом работы.

- Надеть специальную одежду и застегнуть ее на все пуговицы.

- Проверить путем внешнего осмотра исправность электрической розетки.

- Проверить исправность емкости для клея и растворителя.

- Осмотреть оборудование и рабочее место.

- О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщите Эксперту и до устранения неполадок и разрешения Эксперта к работе не приступать.

5.3 Во время работы:

- Перед началом работы инструмент и материал разложить в установленном месте, в удобном и безопасном для пользования порядке.

- Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения его инструментами и мусором.

- Быть внимательными, не отвлекаться и не отвлекать других.

- Работая с инструментами , не размахивать ими, чтобы не причинить травму соседу.

- Не работать при плохом освещении, свет должен падать слева.

- Положение тела при работе должно быть удобным, расстояние до выполняемой работы должно быть 25-30 см.

- Банки с клеем и растворителем держать закрытыми.

- Все движения кисточкой производить в сторону от себя . При движении к себе клей может попасть в глаза.

- При работе с ножом он должен идти справа налево или от себя.

- Перед работой на швейной машине проверить ее исправность, проверить качество строчки на кусочке кожи.

- Во время работы на швейной машине стараться держать руки подальше от движущихся частей машины.

- Включать фен сухими руками.

- Не вытягивать за шнур вилку из розетки.

- При работе на станке Версаль обувь удерживать двумя руками , подавать плавно во избежание возгорания материала .Необходим резиновый коврик и защитные очки.

- При работе с молотком пальцы рук должны находиться вне зоны удара молотка.

5.4 По окончании работы.

- После окончания работы привести в порядок своё рабочее место.

- Снять спецодежду.

- Мусор и отходы собрать и сложить в отведенную корзину.

- После работы инструменты и приспособления убрать в строго отведенные места.

- Закончив работу, протереть стол влажной тряпкой.

- Вымыть руки теплой водой с мылом

5.5 Действия в случае аварийной ситуации

- О поломке инструмента сразу сообщить экспертам.

- При получении травмы сразу сообщить экспертам.

- При недомогании сразу сообщить экспертам.

6. Инфраструктурный лист. КОМПЕТЕНЦИЯ « Ремонт обуви»

6.1 МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

Рабочее место: рабочий стол, 1 стул, необходимые инструменты и материалы.

| № п/п | Наименование | Кол-во на 1 участника |
| --- | --- | --- |
| Оборудование: |
| 1. | Станок обдирочный Версаль 40SL1000 | 1шт. |
| 2. | Машина швейная Версаль на подставке | 1шт. |
| 3. | Лапа сапожная чугунная | 1шт. |
| 4. | Фен профессиональный для активации пленки | 1шт. |
| 5. | Плоскозубцы | 1шт. |
| 6. | Коврик резиновый. | 1шт. |
| Инструменты |
| 1 | Рашпиль обувной | 1 шт. |
| 2 | Молоток сапожный | 1 шт. |
| 3 | Нож сапожный | 1 шт. |
| 4 | Кисточка для клея | 1 шт |
| 5 | Щетка для удаления пыли | 1 шт |
| 6 | Кисточка для нанесения краски | 1 шт |
| 7 | Шлифовальное полотно | 1 шт |
| 8 | Щетка для полирования поверхности | 1 шт |
| 9. | Ножницы | 1 шт |
| Материалы: |
| 1. | Обувь для ремонта (сапоги женские - осень, весна) | 1 полупара |
| 2 | Емкость для наиритового клея | 1 шт |
| 3 | Емкость для резинового клея | 1 шт |
| 4. | Клей наиритовый | 1 шт |
| 5. | Клей резиновый | 1 шт |
| 6. | Нитрокраска для обуви | 1 шт |
| 7. | Профилактическая наклейка Vibram2338 | 2 шт |
| 8. | Нитки005Nero-40/3 черные | 1 шт |
| 9. | Игла Croz-Beckert TQх7 №-100/16 | 1 шт |
| 10 | Ластик каучуковый для чистки готовой обуви | 1 шт |
| 11 | Доска для нанесения клея | 1 шт |
| Уборочный инвентарь: |
| 1 | Щётка-метла | 1 шт |
| 2 | Совок | 1 шт |
| 3 | Салфетка | 1 шт |
| Оборудование площадки: |
| 1 | Стол | 1 шт. |
| 2 | Стул | 1 шт. |
| 3 | Столы для демонстрации работ | 1 шт. |
| 4 | Стол для работы Экспертов | 1 шт. |
| 5 | Источник электрического тока (розетка) | 3 шт. |
| Средства индивидуальной защиты и спецодежда: |
| 1 | Халат | 1 шт. |
| 2 | Защитные очки | 1 шт. |
| Тулбокс. Инструмент , который должен привезти с собой участник |
| 1 | Спецодежда | 1 шт. |
| 2 | защитные очки | 1 шт. |